## Slide 1: BIP i flera system och processer
BIP = Building Information Properties
Projektering Kalkyl inköp logistik Drift och underhåll
BIP QTO = BIP Quantity Take Off
- Ger kvalitetssäkring av modellen
- Hanterar mängder från CAD-system till andra system

## Slide 2
CAD-system
www.bipkoder.se
Projektören skapar en objektsmodell med
beteckningar och egenskaper
från BIP i CAD-systemet

## Slide 3
CAD-system
IFC-fil
www.bipkoder.se
Projektören skapar IFC-filer ur objektsmodellen och kontrollerar dessa mot BIP med
BIP QTO = BIP Quantity Take Off
BIP QTO

## Slide 4
Använd Google Chrome
för att öppna

## Slide 5
Ange vilka egenskaper som skall vara med
Välj fil

## Slide 6
BIP QTO visar hur många av kraven som uppfyllts
’Visa tabell’ för kontroll av informationen i IFC-filen

## Slide 7
BIP QTO markerar de rader där kraven inte uppfyllts:
BIP QTO skapar en tabell:

## Slide 8
Projektören kompletterar vid behov objektsmodellen i CAD-systemet.
Ev. ny kontroll verifierar att kraven uppfylls. IFC-filen kan nu användas
Tabellen kan analyseras på olika sätt
En CSV-fil kan importeras till Excel

## Slide 9
CAD-system
IFC-fil
En kvalitetssäkrad IFC-fil kan användas
  Som indata till andra system
  För att skapa Excelark via BIP QTO för egna analyser eller indata till andra system
BIP QTO
Excelark
Produktions-
och förvaltnings- system
Analyser

## Slide 10
Analyser i andra system
Avancerade analyser kan göras i andra system av IFC-filer t.ex. för att hantera komplex information med koppling till 3D-modeller.
Exempel är:
Solibri Model Checker
Vico
Eleco BIM Cloud
m m

## Slide 11
CSV-filen från BIP QTO importeras till Excel.
Den är en textfil med komma som avgränsare mellan fält.

## Slide 12
Användaren skapar och utformar ett Excelark

## Slide 13
Gör analyser, sorteringar, summeringar …
Exportera till andra system för vidare bearbetning